## Slide 1: 多媒質定常熱伝導方程式
+
+
+
Silicon layers
with
power grid
TSV
+
Heat Sink
Bump

## Slide 2: 格子配置
…
z1
z2
z3
z4
Inner cells
z5
znk
znk-1
znk-2
znk-3
znk-4
θ1
θ2
θnk
θnk-1
zk
zk+1
zk-1
∆zk
∆zk+1
∆zk-1
θk
θk-1
θk+1
XY方向
標準的なセルセンターの配置、計算領域を隙間無く覆う
CVセル界面で熱流束が計算される
CVセル界面での物性値は界面の両側で異なるため、調和平均で評価
Z方向
形状の稜線としてz座標を与える
  δzk+1/2=zk+1-zk
  δzk-1/2=zk-zk-1
  ∆zk=(zk+1-zk-1)/2、ただし領域境界では半セルの値にしておく
熱伝導率などの物性値はセル単位
領域境界で半セル
CVセル界面での物性値は界面の両側で同じなので、調和平均は不要
δzk−1/2
δzk+1/2
δzk-3/2
CV
セル
z[k]
θ[k]
δz[k]
δz[k-1]
∆z[k]
θ[k+1]
z[k-1]
z[k+1]
配列実装
z[k] : k=1:NK
∆z[k] : k=2:NK-1
δz[k] : k=1:NK-1
qk
CV（半セル）

## Slide 3: セル界面物性値と境界条件
λf(a, b, ma, mb) = 2.0*a*b / (a+b) * (2.0-div(ma+mb,2))
λa
λb
ma
mb
λf
ma | mb | λf |  | 
0 | 1 | 4ab/(a+b) | 2b | q=0 (a=0)
1 | 0 | 4ab/(a+b) | 2a | q=0 (b=0)
1 | 1 | 2ab/(a+b) | a | 2b (a>>b)
ma | mb | λf |  | 
0 | 1 | 4ab/(a+b) | 2b | q=0 (a=0)
1 | 0 | 4ab/(a+b) | 2a | q=0 (b=0)
1 | 1 | 2ab/(a+b) | a | 2b (a>>b)
m=0 計算しないセル、m=1 計算するセルを指定
外部境界
  外部境界セルに設定、セルの物性値は内側のセルと同じ値に指定
  熱流束は計算領域内部からの片側差分の形式になる
  断熱境界の場合には、外部境界セルの物性値にゼロを指定
内部
  セル界面の両側で同じ物性値の場合、標準の熱流束形式
  極端に大きさの異なる物性値の場合、片側差分
i
i+1
q
XY方向の等間隔格子の場合
Z方向の不等間隔格子の場合
セル界面での熱流束の評価時、界面の両側で物性値が異なるため、調和平均を考慮した物性値の評価が必要
セル界面での熱流束の評価時、界面の両側で物性値が同じであるため、定式化どおり。
外部境界では半セルができる。
  ディリクレ条件では、外部境界上の値を直接指定するため、半セルの処理は不要
  ノイマン条件は、断熱・等温・熱伝達の実装で境界上の温度を半セルで解く
    ループの範囲を変更し、境界値も含める
    流束を与える面をマスクにより断熱として計算
λf(a, ma, mb) = a*div(ma+mb,2)
λ2
λ1
z[2]
θ[2]
δz[2]
δz[1]
∆z[2]
θ[3]
z[1]
z[3]
q1
θ[1]
q2
=
z方向の寄与
Qへ移動
（半セル値）
ma | mb | λf
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | a
外部境界では断熱処理のみでOK
ディリクレ
断熱

## Slide 4
…
z1
z2
z3
z4
Inner cells
z5
znk
znk-1
znk-2
znk-3
znk-4
θ1
θ2
θnk
θnk-1
CV
Primary Cell
CV（Half cell）
zk
zk+1
zk-1
∆zk
∆zk-1
θk
θk-1
θk+1
δzk−1/2
δzk+1/2
δzk-3/2

## Slide 5
XY方向の境界条件の実装
ディリクレ条件：
m1=0, m2=1
λ1= λ2
熱伝達条件：
m1=0, m2=1
λ1= 0
θ1= θref
熱流束条件：
m1=0, m2=1
λ1= 0
λ1
λ2
m1
m2
λf
1
2
q
ガイド
セル
内部
セル
λf(a, b, ma, mb) = 2.0*a*b / (a+b) * (2.0-div(ma+mb,2))
=
セル1の定義点を3/2の位置にあると考えた場合の計算領域内部からの片側差分近似
ガイドセル1,nxにθrefの値を入れておく
熱伝達形式を指定する場合，必ずqbcはゼロにしておく

## Slide 6
+
+

## Slide 13
Chart: Z-coordinate [mm]
| 0 | 5.0000000000000001E-3 | 4.4999999999999998E-2 | 0.05 | 5.5E-2 | 9.5000000000000001E-2 | 0.1 | 0.105 | 0.19 | 0.19500000000000001 | 0.2 | 0.20499999999999999 | 0.245 | 0.25 | 0.255 | 0.34 | 0.34499999999999997 | 0.35 | 0.35499999999999998 | 0.39500000000000002 | 0.4 | 0.40500000000000003 | 0.49 | 0.495 | 0.5 | 0.505 | 0.54500000000000004 | 0.55000000000000004 | 0.55500000000000005 | 0.59499999999999997 | 0.6
Forced convection | 300 | 303.4538 | 331.0243 | 334.409 | 335.7196 | 345.7097 | 346.9507 | 346.9583 | 347.074 | 347.0772 | 347.0799 | 347.5186 | 351.0153 | 351.4528 | 351.4556 | 351.522 | 351.5235 | 351.5247 | 351.7187 | 353.2612 | 353.4538 | 353.455 | 353.4719 | 353.4716 | 353.4711 | 353.3937 | 352.7693 | 352.691 | 352.6904 | 352.6846 | 352.6837
Natural convection | 300 | 303.8245 | 334.355 | 338.1032 | 339.5544 | 350.6177 | 351.992 | 352.0005 | 352.1307 | 352.1344 | 352.1376 | 352.6525 | 356.7573 | 357.271 | 357.2743 | 357.3555 | 357.3575 | 357.3592 | 357.6322 | 359.8057 | 360.0773 | 360.079 | 360.1105 | 360.1106 | 360.1106 | 360.1069 | 360.0711 | 360.0665 | 360.0665 | 360.0663 | 360.0663